EXAMEN DE ALARMA PERSONAL

1.-  Identificar los elementos de la columna de la izquierda, con las definiciones de la columna de la derecha, correspondientes a la alarma personal DIKTRON DSX., mediante una flecha.

LED ROJO Y SEÑAL ACÚSTICA                            95 db a 3 metros

LLAVE EXTRAÍBLE                                                 Indicador de movimiento

LED AMARILLO                                                       Batería baja

SALIDA DE AUDIO                                                  Mando alarma personal

2.- Identificar los elementos de la alarma personal DIKTRON DSX, que se señalan mediante una flecha:

3.- Ordena,  del 1 al 10, el orden lógico de comprobación del funcionamiento de la alarma personal DIKTRON DSX.

.- DESACTIVAR Y ACTIVAR NUEVAMENTE LA ALRMA.

.- COMPROBAR QUE NO ESTÁ ENCENDIDO EL LED ROJO DE BATERÍA BAJA Y NO EMITE SEÑALES ACÚSTICAS.

.- EXTRACCIÓN DE LA LLAVE PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN.

.- COMPROBAR QUE LA ALRMA SE AUTOCHEQUEA EMITIENDO UN SONIDO (4 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE).

.- MOVER LA ALRMA PARA COMPROBAR QUE EL LED AMARILLO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE ENCIENDE.

.- MOVER LA ALARMA ANTES DE QUE PASEN 10 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA LA DESACTIVACIÓN DE LA PRE-ALARMA.

.- ACTIVAR EL PULSADOR MANUAL PARA COMPROBAR QUE LA ALRMA FUNCIONA MANUELMENTE.

.-  DEJAR  LA ALARMA INMÓVIL DURANTE AL MENOS 30 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE SE ACTIVA LA PREALARMA.

.- REPETIR EL PASO Nº 5 Y DEJAR QUE SALTE LA PRE-ALARMA Y SE DISPARE LA ALRMA EN MODO AUTOMÁTICO.

.- BLOQUEAR LA ALARMA CON LA LLAVE EXTRAÍBLE.

1.-  Identificar los elementos de la columna de la izquierda, con las definiciones de la columna de la derecha, correspondientes a la alarma personal DIKTRON DSX., mediante una flecha.

LED ROJO Y SEÑAL ACÚSTICA                            95 db a 3 metros

LLAVE EXTRAÍBLE                                                 Indicador de movimiento

LED AMARILLO                                                       Batería baja

SALIDA DE AUDIO                                                  Mando alarma personal

Respuesta.-Rfe.. Apuntes alarma Personal, página 2, párrafo 1, dice: Características

LED ROJO Y SEÑAL ACÚSTICA                            95 db a 3 metros

LLAVE EXTRAÍBLE                                                 Indicador de movimiento

LED AMARILLO                                                       Batería baja

SALIDA DE AUDIO                                                  Mando alarma personal

2.- Identificar los elementos de la alarma personal DIKTRON DSX, que se señalan mediante una flecha:

Respuesta.-  1.- Leds; 2.- Alojamiento batería; 3.- Llave extraíble; 4.- Pulsador. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 3, párrafo 1 y 2, dice: Descripción.

3.- Ordena,  del 1 al 10, el orden lógico de comprobación del funcionamiento de la alarma personal DIKTRON DSX.

.- DESACTIVAR Y ACTIVAR NUEVAMENTE LA ALRMA.

.- COMPROBAR QUE NO ESTÁ ENCENDIDO EL LED ROJO DE BATERÍA BAJA Y NO EMITE SEÑALES ACÚSTICAS.

.- EXTRACCIÓN DE LA LLAVE PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN.

.- COMPROBAR QUE LA ALRMA SE AUTOCHEQUEA EMITIENDO UN SONIDO (4 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE).

.- MOVER LA ALRMA PARA COMPROBAR QUE EL LED AMARILLO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE ENCIENDE.

.- MOVER LA ALARMA ANTES DE QUE PASEN 10 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA LA DESACTIVACIÓN DE LA PRE-ALARMA.

.- ACTIVAR EL PULSADOR MANUAL PARA COMPROBAR QUE LA ALRMA FUNCIONA MANUELMENTE.

.-  DEJAR  LA ALARMA INMÓVIL DURANTE AL MENOS 30 SEGUNDOS PARA COMPROBAR QUE SE ACTIVA LA PREALARMA.

.- REPETIR EL PASO Nº 5 Y DEJAR QUE SALTE LA PRE-ALARMA Y SE DISPARE LA ALRMA EN MODO AUTOMÁTICO.

.- BLOQUEAR LA ALARMA CON LA LLAVE EXTRAÍBLE.

Respuesta.- Orden lógico: 8-2-1-3-4-6-9-5-7-10.  Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4, último párrafo, dice: ...... tendrá que hacer las siguientes comprobaciones:......

# Text boxes

1

2

3

4

1

4

3

2