Examen

DESCRIPCIÓN DEL E.P.R.

¿Cómo se clasifican los Sistemas de Protección Respiratoria Aislantes?

- Físicos y mixtos.

- Semiautónomos y autónomos.

- De circuito abierto y de circuito cerrado.

¿Por debajo de cuantos bares de presión se tiene que dar como no operativa una botella de aire de E.P.R. como norma general?

- 300 bares

- 150 bares

- 250 bares

¿Cuál es la presión de carga de las botellas que se utilizan actualmente en el Cuerpo de Bomberos de la C.A.M.?

- 250 bares

- 200 bares

- 300 bares

¿Cuál es la capacidad nominal de las botellas aligeradas?

- 6,3 litros

- 6,5 litros

- 6,8 litros

¿De que material esta compuesto el filtro que lleva incorporado el grifo de las botellas de E.P.R.?

- Cromo

- Cromo Níquel

- Cobre

¿ Que presión tiene que tener la botella de aire para que actue  la válvula de corte de presión residual que llevan incorporados algunos grifos de los E.P.R.?

- Superior a 3 bares

- 3 bares

- Inferior a 3 bares

¿A que presión envía el aire el manorreductor  al pulmoautomático?

- A media presión.

- A 6 bares de presión.

- Las dos son validas.

¿Qué mecanismo del manorreductor permite el paso del aire de la zona de alta presión a la zona de media presión?

- Regulador de presión.

- Válvula de apertura progresiva.

- Muelle regulador de presión

¿A que presión está  tarado el muelle que presiona la válvula de sobrepresión del manorreductor?

- 12 bares.

- 14 bares.

- Ninguna es correcta.

¿Cuál es el consumo de aire que se produce para hacer sonar el silbato de la alarma de baja presión?

- 12 l/m.

- 5 l/m.

- 4 l/m.

¿Qué pulmoautomático consume mas aire?

- El de presión positiva.

- El de presión a demanda.

- Los dos iguales.

¿A que presión esta tarada la válvula de inhalación de las mascaras de presión positiva?

- 3,9 mb.

- 1 Bar.

- Ninguna es correcta.

¿A que presión esta tarada la válvula de exhalación de la mascara de presión positiva?

- < 3,9 mb.

- > 3,9 mb.

- 3,9 mb.

Si hablamos del pulmoautomático PA 94 Plus, cuando la presión en la botella es superior a 10 bares ¿qué caudal máximo en l/m puede suministrar?

- 300 l/m.

- 550 l/m.

- 250 l/m.

Ordena todos estos puntos relacionados con la inspección y puesta en marcha del E.P.R. de forma cronológica.

____Comprobar alarma personal.

____Ajustar la leva de sujeción.

____Colocación del pulmoautomático en máscara.

____Comprobación de alarma de baja presión.

____Poner freno antivibrador.

____Comprobación del circuito de alta.

____Prueba de estanqueidad de la máscara.

____Puesta de guantes.

Relaciona estos datos:

3 Bares		Válvula de sobrepresión del manorreductor

12 Bares		Alarma de baja.

55 Bares		Manorreductor.

6 Bares		Grifo de botella.

Ordena todos estos puntos relacionados con la comprobación del circuito de alta y alarma de baja presión del E.P.R. de forma cronológica.

____Presionar botón de flujo continuo.

____Abrir botella.

____Bloqueo del pulmoautomático.

____Esperar un minuto.

____Cerrar botella

Relaciona estos datos:

Máscara de presión positiva.		Válvula de inhalación.

Válvula de exhalación.

Membrana fónica.

Máscara de presión a demanda.		 Presión superior a la atmosférica.

Presión inferior a la atmosférica.

Relaciona cada número del dibujo con la descripción que le corresponda

.

# Text boxes

5

4

3

2

1